## Slide 1
EXERCICE 3 - DIAGRAMME ISHIKAWA
Les branches ne sont plus les 5M : ce sont les postes de la mini-usine et le stock. Pour chaque poste, trouvez 2 causes de NOK et le type de défaut provoqué.
EFFET :
12,1 % de NOK caméra (34 / 281)
P1 ALIMENTATION
Mauvais modèle de coque chargé (QR mal lu) [alignement]
Coque mal calée sur le gabarit du convoyeur [alignement]
P2 IMPRESSION
Buses encrassées, encre en fin de cartouche [couleur]
Profil couleur inadapté au film du sticker [couleur]
P3 DÉCOUPE
Repères de découpe décalés : sticker hors cotes [alignement]
Convoyeur encrassé par les chutes de découpe [rayures]
STOCK COQUES
Magasin non tempéré : coques froides (12–14 °C) [bulles]
Coques stockées hors film, poussière [rayures]
P4 POSE / MAROUFL.
Ventouse usée : le recalage du robot dérive [alignement]
Rouleau de marouflage froid, pression non réglée [bulles]
P5 CONTRÔLE
Éclairage variable : couleurs mal évaluées [couleur]
Seuils de tolérance de la caméra non étalonnés [tous]
Légende : ■ alignement ■ bulles ■ couleur ■ rayures · P6 Emballage est APRÈS la caméra : il ne peut pas provoquer un NOK.
Notes: Exercice. Les causes sont écrites en blanc (réponses cachées, comme dans les exercices 1 et 2) : sélectionnez une zone de texte et passez-la en noir pour révéler la réponse. Point de départ : 34 NOK sur 281 contrôles (alignement 16, bulles 8, couleur 6, rayures 4). Question piège : pourquoi n'y a-t-il pas de branche P6 ?

## Slide 2
CORRIGÉ 3 - DIAGRAMME ISHIKAWA
Chaque cause est rattachée au poste où elle naît, et au type de défaut que la caméra détecte en P5.
EFFET :
12,1 % de NOK caméra (34 / 281)
P1 ALIMENTATION
Mauvais modèle de coque chargé (QR mal lu) [alignement]
Coque mal calée sur le gabarit du convoyeur [alignement]
P2 IMPRESSION
Buses encrassées, encre en fin de cartouche [couleur]
Profil couleur inadapté au film du sticker [couleur]
P3 DÉCOUPE
Repères de découpe décalés : sticker hors cotes [alignement]
Convoyeur encrassé par les chutes de découpe [rayures]
STOCK COQUES
Magasin non tempéré : coques froides (12–14 °C) [bulles]
Coques stockées hors film, poussière [rayures]
P4 POSE / MAROUFL.
Ventouse usée : le recalage du robot dérive [alignement]
Rouleau de marouflage froid, pression non réglée [bulles]
P5 CONTRÔLE
Éclairage variable : couleurs mal évaluées [couleur]
Seuils de tolérance de la caméra non étalonnés [tous]
Légende : ■ alignement ■ bulles ■ couleur ■ rayures · P6 Emballage est APRÈS la caméra : il ne peut pas provoquer un NOK.
Notes: Faire remarquer : un même défaut (alignement) a des causes sur 3 postes différents (P1, P3, P4). La caméra en P5 voit l'effet, pas la cause : c'est l'intérêt du diagramme. Le stock n'est pas un poste mais il conditionne la matière qui entre en P1.

## Slide 3
DES BULLES À LA CAUSE RACINE
1
Pourquoi des NOK « bulles » ?
De l'air reste piégé sous le sticker après le marouflage.
2
Pourquoi l'air reste-t-il piégé ?
L'adhésif ne s'étale pas assez sous le rouleau.
3
Pourquoi l'adhésif s'étale-t-il mal ?
Il est trop froid : il reste rigide.
4
Pourquoi est-il trop froid ?
Les coques sortent d'un magasin non chauffé et le rouleau n'est pas chauffé.
5
Pourquoi ?
Aucune température n'est exigée, ni pour le stock ni pour le poste P4.
Cause racine
Absence de maîtrise de la température de la matière (stock) et de l'outil (rouleau).
Actions
P4 : rouleau chauffant régulé (consigne à fixer, ex. 40 °C ± 2 °C) et pression de marouflage fixée.
Stock : magasin tempéré 18 à 22 °C ; coques sorties la veille et gardées dans leur film.
Suivi : température relevée par la Tab5 du poste, NOK « bulles » par jour.
Les températures sont des ordres de grandeur pédagogiques : la valeur réelle se lit sur la fiche technique du film adhésif.
Notes: Méthode des 5 pourquoi appliquée à la 2e cause du Pareto (bulles, 8 NOK sur 34). On s'arrête quand la réponse désigne quelque chose sur lequel on peut agir et qui empêche la récidive : ici une exigence de température, pas « l'opérateur a mal réglé ».

## Slide 4
DES CAUSES AUX ACTIONS (1/2)
Défaut | Poste | Cause racine | Action proposée | Indicateur de suivi | Défi lié
Alignement 47 % des NOK | P4 Pose robot | Ventouse usée : le recalage du robot dérive avec l'usure | Changer la ventouse et recalibrer dès que la vibration dépasse 4 mm/s | NOK alignement / jour, vibration P4 | D4
Alignement | P1 Alimentation | Mauvais modèle chargé ou coque mal calée | Gabarit détrompeur par famille de modèles ; lecture du QR bloquante | NOK alignement par modèle | D6
Bulles 24 % des NOK | P4 Marouflage | Rouleau froid, pression non maîtrisée | Rouleau chauffant régulé + pression fixée et vérifiée à la prise de poste | Température rouleau, NOK bulles | D1
Bulles | Stock coques | Coques froides et poussiéreuses à l'entrée de P1 | Magasin tempéré, coques conservées dans leur film, rotation FIFO | Température magasin, ancienneté | D6
Notes: Alignement et bulles = 71 % des NOK : ce sont les deux premières barres du Pareto, on les traite en premier. Lien D1 : si l'équipe 1 déplace le marouflage de P4 vers P5, la régulation de température doit suivre le module rouleau. Lien D6 : le stock fournit la bonne coque, propre et à la bonne température.

## Slide 5
DES CAUSES AUX ACTIONS (2/2)
Défaut | Poste | Cause racine | Action proposée | Indicateur de suivi | Défi lié
Couleur 18 % des NOK | P2 Impression | Buses encrassées, encre en fin de cartouche | Nettoyage des buses déclenché par la vibration ou un compteur de pages | NOK couleur / jour | D4
Couleur | P2 Impression | Profil couleur inadapté au lot de stickers | Refaire le profil couleur à chaque nouveau lot de film | Écart de teinte mesuré sur une mire | D5
Couleur | P5 Contrôle | Éclairage variable : faux NOK | Caisson d'éclairage fermé, étalonnage caméra avec une mire chaque matin | Taux de faux NOK (recontrôle) | D3
Rayures 12 % des NOK | P3 / convoyeur | Chutes de découpe sur le convoyeur, coques qui attendent | Nettoyage 5S en début de poste, aspiration des chutes, moins d'en-cours | NOK rayures / jour | D2
Notes: Faire remarquer le cas du contrôle P5 : un mauvais éclairage crée des faux NOK, c'est-à-dire des coques bonnes jetées. Cela pèse sur le facteur Qualité du TRS (défi 3) sans que le produit soit défectueux. Lien D2 : une coque qui attend 2 heures devant P4 a plus de chances d'être rayée ou empoussiérée.

## Slide 6
LA QUALITÉ RELIE LES 6 DÉFIS
Défi 5
Qualité visuelle
12,1 % NOK
D1 Équilibrage
Déplacer le marouflage en P5 : la régulation du rouleau doit suivre.
D2 Kanban
Moins d'en-cours devant P4 : moins de coques rayées ou empoussiérées.
D3 TRS
Chaque NOK fait baisser le facteur Qualité ; les faux NOK aussi.
D4 Maintenance
Ventouse usée = alignement ; buses encrassées = couleur.
D6 Stocks
Coque propre, au bon modèle, à la bonne température.
Notes: Message de fin : aucune équipe ne peut atteindre ses objectifs seule. Les résultats du corrigé le montrent : les actions qualité seules donnent environ 3,8 % de NOK ; il faut la maintenance conditionnelle du défi 4 pour descendre durablement sous 3 %.